Введение

Генеральный план сельского поселения Старогумеровский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан выполнен на основании:

- муниципального контракта № 1 от 10.09.2014г., заключенного между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан;

- технического задания на разработку генерального плана сельского поселения Старогумеровский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием  топографической основы) и разработкой генерального плана развития межселенной территории;

- «Градостроительного кодекса РФ» №190-ФЗ,

- федеральной «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановления Правительства РБ от 21 октября 2009 года №391 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы».

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры сельского поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографических процессов, возможного увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план сельского поселения Старогумеровский сельсовет разработан на  топографической съемке, выполненной ООО «Спецснабсбыт» в 2014г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселения на ближайший период (до 2034г.).

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Старогумеровский  сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационнной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2024 год,   расчетный срок – 2034 год.

Основные параметры развития сельского поселения на ближайшую перспективу определяются в контексте программы социально-экономического развития муниципального района Кушнаренковский район, а также реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», Государственных программ поддержки и развития малого  и среднего предпринимательства.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения Старогумеровский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на первую очередь строительства (до 2024г.) и  на расчётный срок (до 2034г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- развитие с.Старогумерово в качестве административного центра сельского поселения;

- развитие д.Новогумерово, д.Новоакбашево, с.Султанаево, д.Новобаскаково в качестве развивающихся селитебных территорий;

- развитие площадки севернее д.Новоакбашево (местность возле пруда на притоке р.Кармасан))  в качестве туристической зоны;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие зон производственной и инженерной инфраструктур.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 25,6 м2 общей площади на 1 человека, на расчетный срок до 30 м2 общей площади на 1 человека (до 2034г.). Развитие сельского поселения планируется за счет механического прироста населения на I очередь и естественного прироста на расчетный срок.

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.

Село Старогумерово – административный центр сельского поселения Старогумеровский  сельсовет с населением 611 человек - расположено в центральной части территории сельского поселения, ближе к ее западной границе,  в 35 км от районного центра с.Кушнаренково, в 32 км от ближайшей ж/д станции Чишмы.

Через село в направлении с севера на юго – запад проходит автодорога межрайонного значения Кушнаренково – Ст.Тукмаклы – Старогумерово – Арсланово, от села в восточном направлении отходит грунтовая автодорога к с.Султанаево. Также через село в направлении с северо – запада на восток протекает р.Кармасан.

Территория села ограничена с северо – западной стороны санитарно - защитными зонами действующей свалки ТБО и скотомогильника, с северной стороны – автодорогой, ведущей в населенный пункт Ст.Тукмаклы и охранной зоной межпоселкового газопровода, с восточной стороны – охранной зоной межпоселкового газопровода и руслом реки Кармасан, с южной стороны – действующей промзоной (МТМ и пилорама) и действующим кладбищем.

Село имеет регулярную планировочную структуру, главная улица расположена в направлении с севера на юго – запад, основные улицы пересекают главную под небольшими углами в направлении с запада на восток. Имеются несколько малых второстепенных улиц.

Общественная зона сформировалась в центральной и северо – восточной частях села.

Сезонно действующая первая промзона (МТФ) расположена в  северо - западном направлении от существующих границ села, вторая действующая промзона (МТМ, пилорама) расположена в южном направлении за границами села.

Существующая и планируемая на расчетный срок специализация села – сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 – 0,18 га на участках, благоприятных для строительства, в северном и юго – восточном направлении от существующих границ села и заполнение пустующих участков в существующей жилой застройке. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов, органично включенных в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация рядом с проектируемыми кварталами общественной  и рекреационной зон с размещением открытых спортивных площадок.

Деревня Новогумерово  расположена в 5,28 км севернее административного центра сельского поселения с.Старогумерово. Население – 126 человек.

Рядом с населенным пунктом с западной стороны в направлении с севера на юг проходит автодорога межрайонного значения с твердым покрытием Кушнаренково – Ст.Тукмаклы - Старогумерово – Арсланово, по которой осуществляется транспортная связь деревни с другими населенными пунктами.

Территория деревни находится в большом лесном массиве и ограничена с западной стороны охранной зоной межпоселкового газопровода,  с северной стороны лесным массивом, охранной зоной линии электропередач и действующим кладбищем, с восточной стороны санитарно – защитной зоной действующей промзоны, с южной стороны охранной зоной линии электропередач и лесным массивом.

Планировочная структура деревни состоит из одной главной улицы, расположенной с изгибом в направлении с запада на восток.

Общественная зона сформирована в центральной части деревни, промзона (сезонно действующая МТФ, МТМ, и зерноток) расположена в восточном направлении за границами населенного пункта при выезде из него.

Существующая и планируемая на расчетный срок специализация деревни – сельское хозяйство.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15-0,18 га на участках, благоприятных для строительства, в северо - западном направлении от существующих границ деревни между автодорогой межрайонного значения Кушнаренково – Ст.Тукмаклы – Старогумерово – Арсланово и лесным массивом, окружающим деревню. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных небольших кварталов, органично включенных в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация при въезде в населенный пункт и в центральной его части общественной зоны, а также обустройство рекреационной зоны с размещением 2-х открытых спортивных площадок.

Деревня Новоакбашево  расположена в 1,63 км северо -западнее административного центра сельского поселения с.Старогумерово. Население – 37 человек.

С восточной стороны от деревни отходит грунтовая автодорога местного значения, соединяющаяся с автодорогой межрайонного значения  Кушнаренково – Ст.Тукмаклы – Старогумерово – Арсланово, по которым осуществляется транспортная связь с населенными пунктами сельского поселения.

Территория деревни ограничена с западной и северо – западной стороны пахотными землями и лесопосадками, с северной стороны – болотистой местностью, с восточной стороны  - руслом притока р.Кармасан, с юго – восточной стороны – санитарно – защитной зоной от действующей свалки ТБО и скотомогильника, с южной стороны  -  пойменной частью р.Кармасан.

Планировочная структура деревни состоит из одной главной улицы, расположенной с изгибом в направлении с востока на юго - запад, и нескольких малых второстепенных улиц, соединяющихся под разными углами с главной улицей.

Общественной зоны нет. Недействующая промзона находилась в юго - западном направлении за границами деревни.

Существующая и планируемая на расчетный срок специализация села – сельское хозяйство, обслуживание тургрупп (проектируемая турбаза размещена в северном направлении от населенного пункта на берегу пруда).

Предлагается заполнение пустующих участков в существующей жилой застройке и  размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в северном и юго - западном направлениях за существующими границами деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных  кварталов, органично включенных в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация при въезде в населенный пункт общественной  и рекреационной зон с размещением открытой спортивной площадки.

Село Султанаево  расположено в 7,74 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с.Старогумерово. Население – 488 человек.

С северо - восточной стороны к селу подходит автодорога районного значения с твердым покрытием Кушнаренково – Кармасан – Султанаево, в юго – восточном направлении от села отходит автодорога районного значения Султанаево – Шемяк, в западном направлении от села вдоль русла р.Кармасан отходит грунтовая автодорога в населенные  пункты Старогумерово и Арсланово.

Территория села ограничена с северо - западной стороны санитарно – защитной зоной от свалки ТБО и скотомогильника, а также охранными зонами кустов нефтяных скважин, с северной стороны – временно недействующей промзоной (объектами сельхозпроизводства) и охранной зоной межпоселкового газопровода,  с восточной стороны – автодорогой, ведущей в населенный пункт Шемяк, охранной зоной межпоселкового газопровода и действующим кладбищем, с юго - восточной стороны -  санитарно – защитной зоной от свалки ТБО, с южной стороны  – пойменной затапливаемой частью р.Шемяк (пруд на р.Шемяк), границей территории сельского поселения и охранной зоной межпоселкового газопровода.

Село имеет регулярную планировочную структуру, главная улица расположена в направлении с северо – запада на юго – восток, основные улицы расположены параллельно главной. Также имеются 2 второстепенные улицы, расположенные перпендикулярно главной и связывающие основные улицы между собой.

Общественная зона сформировалась в центральной части села.

Несколько объектов сезонно действующей промзоны расположены в северо - западном направлении от существующих границ села.

Существующая и планируемая на расчетный срок специализация села – сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции.

Проектом предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15-0,20 га на участках, благоприятных для строительства, на первую очередь - в юго - западном направлении от существующих границ села, за водохранилище (пруд на р.Шемяк); на расчетный срок на участках в юго - восточном направлении от существующих границ села по обе стороны от автодороги, ведущей в населенный пункт Шемяк. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы будут органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация в проектируемых кварталах общественных зон. Рядом с проектируемой жилой застройкой размещены рекреационные зоны с открытыми спортивными площадками.

Деревня Новобаскаково  расположена в 5,84 км северо - восточнее административного центра сельского поселения с.Старогумерово. Население – 5 человек.

С юго – западной стороны деревни проходит автодорога с грунтовым покрытием Старогумерово - Султанаево, по которой осуществляется транспортная связь деревни с населенными пунктами сельского поселения.

Территория деревни ограничена с западной стороны руслом притока р.Кармасан и действующим кладбищем, с северной стороны  - заброшены полем и лесополосой, с юго – восточной стороны – водоохранной зоной р.Кармасан и охранной зоной от куста нефтяных скважин, с южной стороны - руслом реки Кармасан.

Деревня имеет регулярную планировочную структуру, две главные улицы расположены параллельно друг другу в направлении с  юго-запада на северо – восток и связаны переулками.

Общественной зоны и промзоны зоны нет.

Планируемая на расчетный срок специализация населенного пункта – сельское хозяйство.

Предлагается заполнение пустующих участков в существующей жилой застройке частично за границами деревни с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных групп жилых домов, органично включенных в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация в границах населенного пункта общественной  и рекреационной зон с размещением двух открытых спортивных площадок.

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Старогумеровский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основные цели функционального зонирования:

- установление назначений и видов использования территории сельского поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития сельского поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование сельского поселения Старогумеровский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади жилой и общественно-деловой зоны, создание рекреационной зоны;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории сельского поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, расположенных за границами населенных пунктов на территориях сельского поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс территории сельского поселения  Старогумеровский сельсовет

по категориям  земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2014 г. | На расчетный срок 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Старогумеровский сельсовет в административных границах | га | 11520,14 | 11520,14 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 1424,03 | 1323,497 |
| 2 | Земель особо охраняемых природных территорий | га | - | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 1076,17 | 1076,17 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 7720,50 | 7548,305 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 769,44 | 785,21 |
| 6 | Земель транспорта | га | 125,96 | 130,95 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 397,75 | 647,67 |
|  | жилых зон с преобладанием индиви дуальной застройки | га / % | 221,78/100% | 311,84/100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 4,942 | 10,617 |
|  | производственных зон, зон инженер ной и транспортной инфраструктур | га | 15,7 | 29,60 |
|  | рекреационных зон | га | - | 65,94 |
|  | земель специального назначения | га | 5,12 | 4,22 |
| 8 | Земель спец.назначения в с.п. | га | 6,288 | 8,338 |

Баланс земель населенных пунктов по функциональным  зонам

(на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – общественно-деловая зона

П – производственная зона

У – улицы, дороги, проезды

Р –  рекреационная зона

С – земли специального назначения (кладбища)

Пр – прочие земли

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | П | У | Р | С | Пр |
| 1 | с.Старогумерово | 190,08 | 95,81 | 3,344 | - | 6,12 | - | - | 84,806 |
|  |  | 225,67 | 118,38 | 3,98 | 0,0345 | 9,18 | - | - | 94,096 |
| 2 | д.Новогумерово | 49,3 | 29,41 | 0,058 | - | 1,28 | - | - | 18,552 |
|  |  | 60,0 | 35,43 | 0,4068 | - | 2,27 | - | - | 21,893 |
| 3 | д.Новоакбашево | 30,7 | 18,12 | - | - | 1,51 | - | 1,51 | 9,56 |
|  |  | 40,11 | 23,63 | 0,42 | - | 1,99 | - | 0,656 | 13,414 |
| 4 | с.Султанаево | 100,75 | 73,70 | 1,54 | - | 5,67 | - | 3,61 | 16,23 |
|  |  | 291,42 | 118,23 | 5,31 | - | 14,50 | 61,18 | 3,564 | 88,636 |
| 5 | д.Новобаскаково | 26,92 | 4,74 | - | - | 1,12 | - | - | 21,06 |
|  |  | 30,47 | 16,17 | 0,5 | - | 1,62 | 4,76 | - | 7,42 |
|  | Итого: | 397,75 (100%) | 221,78 (55,76%) | 4,942 (1,24%) | - (0,00%) | 15,7 (3,95%) | - (0,00%) | 5,12 (1,29%) | 150,208 (37,76%) |
|  |  | 647,67 (100%) | 311,84 (48,15%) | 10,617 (1,64%) | 0,0345 (0,005%) | 29,56 (4,56%) | 65,94 (10,18%) | 4,22 (0,652%) | 225,459 (34,81%) |

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте, являются:

-  установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития сельского поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана сельского поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

    - 2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами.

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 – 0,20 га  для индивидуальных застройщиков и 0,2-0,5 га для ведения личного подсобного хозяйства (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. регламентируется только плотность застройки.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующих продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

    - 2.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Старогумеровский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона с.Старогумерово:

-  Администрация сельского поселения;

- реконструируемая средняя школа на 183 учащихся, в т.ч. спортзал площадью 130 м2, объединенная с  детским садом на 19 мест;

-  существующий детский сад на 13 мест (факт 15);

-  отделение связи (в здании Администрации с.п.);

- отделение банка (в здании Администрации с.п.);

-  реконструируемый ФАП с организацией аптечного пункта площадью 13,4 м2,

оборудованный выдвижным пунктом скорой медицинской помощи;

- сельский дом культуры на 150 мест с библиотекой на 15,00 тыс.томов/10 чит.мест;

- 3  магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью  55 м2;

-  действующая мечеть;

- спортплощадка  0,24 га (при школе).

- проектируемый (на 1 оч.) социально – культурный центр (СКЦ), в составе которого:   сельский дом культуры на 71 место с библиотекой на 15,00 тыс.томов/4       чит.места  и помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 57,6 м2;

магазин ТПС торговой площадью 98 м2;  предприятие общественного питания на 38 посадочных мест; предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место; гостиница на 14 мест; филиал банка;

- 3 проектируемых (на 1 оч.) торгово – сервисных комплекса (ТСК), в составе каждого из которых: магазин ТПС торговой площадью 45 м2; предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место;

- две проектируемые спортивные площадки - поле для игры в мини-футбол (0,375 га) и поле для игры в ручной мяч (0,097 га);

Общественно-деловая зона д.Новогумерово:

- реконструируемый фельдшерско-акушерский пункт (ФП) с организацией аптечного пункта площадью 2,9 м2;

- проектируемый  (на 1 оч.) социально-культурный центр (СКЦ), в составе которого:  детская комната площадью 50 м2; сельский клуб на 48 мест с библиотекой на 1,04 тыс.томов/1чит.место и помещением для культмассовой работы и досуга площадью 12,4 м2; предприятие общественного питания на 8 посадочных мест (буфет); предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место; закрытый спортзал площадью 40 м2;

- проектируемый ( на расч.срок) магазин ТПС торговой площадью 62,1 м2;

- 2 проектируемые спортивные площадки - поле для игры в ручной мяч (0,097 га) и поле для игры в баскетбол (0,054 га);

Общественно-деловая зона д.Новоакбашево:

-  проектируемый (на 1 оч.) социально-культурный центр (СКЦ), в составе которого:  детская комната площадью 40 м2; фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с организацией аптечного пункта площадью 1,5 м2;  сельский клуб на 24 мест с библиотекой на 0,52 тыс.томов/1чит.место и помещением для культмассовой работы и досуга площадью 12 м2; магазин ТПС торговой площадью 31,2 м2; предприятие общественного питания на 4 посадочных места (буфет); предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место;  закрытый спортзал площадью 40 м2;

-  проектируемая спортивная площадка – поле для игры в ручной мяч (0,097 га);

-  проектируемая турбаза (за границами населенного пункта);

Общественно-деловая зона с.Султанаево:

-  реконструируемая средняя школа на 215 учащихся (в т.ч.спортзал площадью 100 м2),  объединенная с детским садом на 20 мест; фельдшерско – акушерский пункт с организацией аптечного пункта 18,7 м2;

-  существующий магазин товаров повседневного спроса торговой площадью  30,0 м2;

-  существующий сельский клуб на 100 мест с библиотекой на 11,5 тыс.томов/6 чит.мест;

-  проектируемый (на 1 оч.) социально – культурный центр (СКЦ-1), в составе которого:  детский сад на 25 мест;  сельский клуб на 150 мест с помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 55 м2;  магазины ТПС общей торговой площадью 186 м2; предприятие общественного питания на 35 посадочных мест;         предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место; закрытый спортзал площадью 40 м2;

-  проектируемый (на расч.срок) социально – культурный центр (СКЦ-2), в составе которого:  сельский клуб на 58 мест с помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 25,2 м2; предприятие общественного питания на 19 посадочных мест; предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место;

- проектируемый (на 1 оч.) торгово – сервисный комплекс (ТСК), в составе которого:   магазин ТПС торговой площадью 75 м2; предприятия бытового обслуживания на 3 раб.места;

-  2 проектируемых магазина ТПС (один - на 1очередь, один – на расч.срок),  каждый  из которых имеет торговую площадь 55 м2;

-  2 проектируемые спортивные площадки  -  поле для игры в футбол (0,62 га) и поле для игры в мини – футбол (0,375 га);

Общественно-деловая зона д.Новобаскаково:

-  проектируемый (на расч.срок) социально – культурный центр (СКЦ-2), в составе которого: детская комната площадью 40 м2;  фельдшерско-акушерский пункт с аптечным пунктом площадью 2,1 м2; сельский клуб на 35 мест с библиотекой 0,75 тыс.томов/ 1чит.место и помещения для культмассовой работы и досуга площадью 9 м2; магазин ТПС торговой площадью 45 м2; предприятие общественного питания на 6 посадочных мест (буфет);  предприятие бытового обслуживания на 1раб.место;  закрытый спортзал площадью 40 м2;

-  2 проектируемые спортивные площадки – поле для игры в ручной мяч (0,097 га) и поле для игры в волейбол (0,035 га);

    - 2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Зоны массового кратковременного отдыха сформированы на основе использования лесов, лугов, водоемов и т.п., а также комплексов для народных гуляний.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на I очередь и на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества  физического воспитания населения.

    - 2.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- резервирование недействующих в настоящее время производственных территорий для возможного размещения промышленных объектов с установленным размером санитарно-защитной зоны;

- перемещение промышленных объектов, действующих с нарушением санитарно-защитных зон на отведенные территории;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетный показатель | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Старогумерово |
|  | Промзона МТМ, пилорама, КФХ «Садыкова С.», (МТФ до 100гол.) резерв за границами н.п. | 1 объект | 2,185 | проект., нов.стр., расч.срок |
|  | Пожарное депо за границами н.п. | 1 объект | 0,5 | проект. |
|  | ГРП № 53 | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | ШРП №641 | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | КТП | 17 объектов | 0,051 | сущ. |
|  | Котельные (газовые) | 3 объекта | на территории СОШ, сельского клуба, д/сада | сущ. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. (около д.Новоакбашево) | 1 объект | 0,79 | проенкт. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | сущ. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | Скотомогильник типа «яма Беккари» за границами н.п. | 1 объект | 0,05 | проект. |
|  | Мусороперегрузочная станция за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | Мост | 1 объект | 0,006 | сущ. |
|  | АЗС за границами н.п. | 1 объект | 0,50 | проект. |
| д.Новогумерово |
|  | Промзона, склад за границами н.п. | 1 объект | 1,117 | на персп. |
|  | Промзона, резерв (МТМ) за границами н.п. | 1 объект | 1,096 | проект. |
|  | ШРП №640 | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | КТП | 5 объектов | 0,015 | сущ. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
| д.Новоакбашево |
|  | ШРП №650 | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | КТП | 2 объекта | 0,006 | сущ. |
| с.Султанаево |
|  | КТП | 9 объектов | 0,027 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | ГРП №61 | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | Мусороперегрузочная станция за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | Мост | 2 ообъекта | 0,0066 | сущ. |
| д.Новобаскаково |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона размещения биологических отходов;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

В соответствии со Схемой территориального планирования МР Кушнаренковский район, выполненной проектным институтом  ЗАО «Башкиргражданпроект», сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Старогумеровский  сельсовет должен осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на две мусороперегрузочные станции (МПС) и далее, после сортировки, на действующий полигон ТБО с.Кушнаренково по договору с ГУП «Табигат». Вывоз твердых бытовых отходов от населения и предприятий осуществляет ООО «Жилищник».

В настоящее время в населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах Старогумерово, Новогумерово, Новоакбашево, Султанаево, Новобаскаково сельского поселения Старогумеровский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения  на  3 временные несанкционированные свалки ТБО, находящиеся:

- в северо - западном направлении на удалении ориентировочно 520 м от существующих границ с.Старогумерово;

-  в северо – западном направлении на удалении ориентировочно 405 м и в юго – восточном направлении на удалении ориентировочно 1,13 от существующих границ с.Султанаево;

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых бытовых отходов составляет 1000 м. Свалки размещены с нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации до 2024г, территория свалок – рекультивации.

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Зона размещения биологических отходов

Объекты размещения биологических отходов

По данным служб МР Кушнаренковский район, на территории сельского поселения Старогумеровский сельсовет находятся 3 действующих скотомогильника и 1 закрытый скотомогильник:

- действующий скотомогильник с.Старогумерово расположен в северо - западном направлении на удалении ориентировочно 550 м  от существующих границ села рядом с несанкционированной свалкой за территорией бывшей промзоны.

- действующий скотомогильник с.Султанаево расположен в западном направлении на удалении ориентировочно 485 м  от существующих границ села рядом с автодорогой, ведущей в с.Старогумерово.

- скотомогильник с.Султанаево находится в юго - восточном направлении на удалении ориентировочно 2,3 км от существующих границ села слева от автодороги, ведущей в населенный пункт Шемяк на границе сельского поселения.

- старый закрытый скотомогильник д.Новогумерово расположен в южном направлении на удалении  ориентировочно 1,5 км от существующих границ деревни за старым кладбищем вдоль автодороги в с.Старогумерово.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона скотомогильников составляет 1000 м.

Действующие скотомогильники размещены в  частично в водоохранных зонах,  не всегда соблюдены санитарно-защитные разрывы до жилой застройки и объектов животноводства. Скотомогильники подлежат ликвидации до 2024г. (окончание срока 1 очереди строительства).

Для утилизации павших животных проектом рекомендуется  строительство усовершенствованного скотомогильника по типу «яма Беккари» с санитарно-защитной зоной 500 м из расчета на населенные пункты сельского поселения Старогумеровский  сельсовет в северо – восточном направлении от проектируемых очистных сооружений с.Старогумерово.

Зона кладбищ

В границах сельского поселения Старогумеровский  сельсовет расположены 6 действующих кладбищ общей площадью 11,351 га. Свободная территория всех действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет ориентировочно 3,672 га.

Действующее кладбище с.Старогумерово ориентировочной площадью 5,24 га расположено в юго - западном направлении на удалении 80 м от существующих границ села вдоль автодороги, ведущей в с.Арсланово. Заполненность кладбища ориентировочно 70%. Свободная территория составляет 1,572 га.

Действующее первое кладбище д.Новогумерово ориентировочной площадью 0,591 га расположено в северном направлении  вплотную к существующим границам деревни  на опушке лесного массива. Заполненность кладбища ориентировочно 50%. Южная небольшая часть кладбища размещена с нарушением санитарно – защитных разрывов до жилой застройки, в связи с чем она должна быть закрыта для захоронений. Свободная территория составляет 0,296 га.

Действующее второе кладбище д.Новогумерово ориентировочной площадью 0,088 га расположено в южном направлении на удалении ориентировочно 1,5 км от существующих границ деревни на повороте автодороги, ведущей в с.Старогумерово. Заполненность кладбища 50%. Свободная территория составляет 0,044 га.

Действующее кладбище д.Новоакбашево ориентировочной площадью 1,511 га расположено в северо - восточной части населенного пункта в его существующих границах. Заполненность кладбища ориентировочно 80%. Свободная территория составляет 0,302 га. Юго – западная часть кладбища размещена с нарушением санитарно – защитных разрывов до жилой застройки, в связи с чем она должна быть закрыта для захоронений.

Действующее кладбище с.Султанаево ориентировочной площадью 3,552 га находится в юго - западной части населенного пункта в его существующих границах. Заполненность кладбища ориентировочно 60%. Свободная территория составляет 1,421 га.

Действующее  кладбище  д.Новобаскаково ориентировочной площадью 0,369 га находится в западном направлении на удалении 57 м от существующих границ населенного пункта. Заполненность кладбища ориентировочно 90%. Свободная территория составляет 0,037 га.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

    - 2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использования).

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП-1) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии  с ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (GPS и пр.).

На территории МР Кушнаренковский район на сегодняшний день известно об семидесяти объектах культурного наследия, девятнадцать  из которых стоят на государственной охране, остальные являются выявленными. Большая часть памятников археологии относятся к поселенческим памятникам, что указывает на возможность расположения в непосредственной близости ранее неизвестных погребальных памятников (курганов и курганных могильников).

Имеющийся перечень объектов культурного наследия на территории МР Кушнаренковский район не является окончательным в связи с постоянной обработкой результатов отчетов, инвентаризации и мониторинга.

Физико – географическая характеристика зоны проектирования, в том числе и на землях сельского поселения Старогумеровский сельсовет, свидетельствует о вероятности расположения на указанной территории ранее неизвестных объектов археологического наследия. Проектирование и хозяйственное освоение территории возможно при отсутствии на испрашиваемой территории объектов культурного наследия или их полной сохранности при выявлении.

Объекты культурного наследия в сельском поселении Старогумеровский сельсовет представлены выявленными памятниками археологии.

Объекты культурного наследия (выявленные памятники  археологии),

расположенные на территории сельского поселения Старогумеровский сельсовет

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Соврем. использование, для пам. археол.–источн | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выявленные памятники археологии |
| 1 | Ново-Баскаковская I стоянка | В 1 км северо-восточнее с.Ново-Баскаково, на излучине правого берега р.Кармасан | ЭБ | АКБ № 395 |  | В |
| 2 | Ново-Баскаковская III стоянка | В 1 км восточнее с.Ново-Баскаково, на тупом мысу правого берега р.Кармасан | ЭБ | АКБ № 396 |  | В |
| 3 | Ново-Баскаковские I курганы | В 0,5 км севернее с.Ново-Баскаково, на склоне левого берега р.Кармасан | ЭБ | АКБ № 397 |  | В |
| 4 | Ново-Баскаковские II курганы | В 2-3 км к юго-западу от д.Ново-Баскаково, на правом берегу р.Кармасан | ЭБ | АКБ № 399 |  | В |
| 5 | Ново-Баскаковская II стоянка | На юго-западной окраине с.Ново-Баскаково, на мысу левого берега р.Кармасан | ЭБ | АКБ № 398 |  | В |
| 6 | Ново-Баскаковская IV стоянка | На правом высоком берегу р.Кармасан, в 2 км к западу от д.Ново-Баскаково | ЭБ | АКБ № 400 |  | В |

Местонахождение памятников археологии схематично отражено на чертежах ГП-1,2  тома III «Графическая документация».

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ (в ред.Федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ).

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БПна территории сельского поселения Старогумеровский  сельсовет следующие:

| № | Наименование водного объекта | Протяженность реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Кармасан | 128 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р.Табулдак | 15 | 100 | 40 | 20 |
| 3 | р.Шемяк | 13 | 100 | 40 | 20 |
| 4 | р.Сартовка | 12 | 100 | 40 | 20 |
| 5 | речки и ручьи (Уртакул, Потоки) | менее 10 | 50 | 40 | 5 |

Перечень водохранилищ и прудов  на  территории  сельского поселения

Старогумеровский сельсовет МР Кушнаренковский район:

| № | Наименование населенного пункта, около которого расположен пруд | Наименование водного объекта, на котором расположен пруд | Площадь водного объекта/объем, Га/тыс.куб.м | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Султанаево | р.Шемяк | 46/1030 | 50 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городских округов и поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ).

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос осуществляется в соответствии с земельным законодательством специальными информационными знаками.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Существующее положение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Старогумеровский  сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Кушнаренковский район и, в частности, сельское поселение Старогумеровский  сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение с.Старогумерово осуществляется подземными водами из оборудованной эксплуатационной скважины №2540 глубиной 65 м, расположенной в северо-западной части села на  склоне левого берега р.Кармасан. Производительность скважины 7,5 м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей по улицам Горная, Советская, Заозерная, Валеева, Первомайская, Октябрьская, Затон  без ввода в здания - 7,2 км. Количество водоразборных колонок – 8 шт. Год ввода в эксплуатацию – 1971г.

Централизованное водоснабжение в остальных населенных пунктах сельского поселения отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

Проектные предложения.

Водоснабжение с.Старогумерово предусмотрено от нового водозабора вместо действующего, который находится в санитарно – защитной зоне скотомогильника и не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектом предусматривается организация централизованной системы водоснабжения  в населенных пунктах Старогумерово,  Новогумерово,  Новоакбашево, Султанаево, Новобаскаково в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд.

Проектируемые водозаборы размещены:

- в с.Старогумерово  (единый для с.Старогумерово и д.Новоакбашево) в северо - западном направлении от границ населенного пункта в верхнем течении левого притока р. Кармасан;

- в д.Новогумерово в северо - восточном направлении на удалении ориентировочно 670 м от границ населенного пункта на опушке большого лесного массива ;

- в с.Султанаево в северо - восточном направлении на удалении ориентировочно 1,1 км от границ населенного пункта рядом с рядовой лесополосой;

- в д.Новобаскаково в северо -западном направлении на удалении ориентировочно 430 м от границ населенного пункта у истока левого притока р.Кармасан;

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса  шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты. Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории сельского поселения Старогумеровский сельсовет, отсутствуют.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2)  природоохранного назначения;

3)  рекреационного назначения;

4)  историко-культурного назначения;

5)  иные особо ценные земли в соответствии с федеральными законами.

В границах территории МР Кушнаренковский район РБ имеется  особо охраняемая природная территория — ботанический памятник природы регионального значения «Гуровская гора». Образован Постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 7 июля 2009 г. № 259 «О памятниках природы республиканского значения» Площадь: 210,0 га. Расположен в 1 км к западу от с.Гуровка, Кушнаренковское участковое лесничество, кв.174 (выд. 7-24).

Памятник природы имеет научное (демонстрационное), учебное и природоохранное значение.

В границы сельского поселения Старогумеровский  сельсовет он не входит.

Территория МР Кушнаренковский район, особенно его восточная и северо – восточная часть благоприятна для развития существующих и размещения новых зон отдыха.

Особо охраняемые природные территории, планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий отражены на чертежах ГП-1, ГП-2 тома III «Графическая документация».

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

Численность населения сельского поселения Старогумеровский сельсовет по демографической емкости территории определена на первую очередь строительства в  1969 чел., на расчетный срок в 2758 человек, в том числе:

с.Старогумерово: 960 чел.

- существующее население 611 чел.

- I очередь строительства 79 проект.уч. х 2,84 чел.=224 чел.

- на расчетный срок 44 проект.уч. х 2,84 чел.=125 чел.

д.Новогумерово: 207 чел.

- существующее население 126 чел.

- на расчетный срок 34 проект.уч. х 2,38 чел.=81 чел.

д.Новоакбашево: 104 чел.

- существующее население 37 чел.

- I очередь строительства 15 проект.уч. х 2,31 чел.=35 чел.

- на расчетный срок  14 проект.уч. х 2,31 чел.= 32 чел.

с.Султанаево: 1337 чел.

- существующее население 488 чел.

- I очередь строительства 156 проект.уч. х 2,84 чел.=443 чел.

- на расчетный срок 143 проект.уч. х 2,84 чел.=406 чел.

д.Новобаскаково: 150 чел.

- существующее население 5 чел.

- на расчетный срок 58 проект.уч. х 2,50 чел.=145 чел.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  311,84 га,  в том числе:

-  с.Старогумерово – 118,38 га;

-  д.Новогумерово – 35,43 га;

-  д.Новоакбашево – 23,63 га;

-  с.Султанаево – 118,23 га;

-  д.Новобаскаково – 16,17 га;

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Структура населения сельского поселения Старогумеровский сельсовет

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (1 очередь), чел. | Численность населения (расчетный срок), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Старогумерово | 611 | 835 | 960 |
| 2 | д.Новогумерово | 126 | 126 | 207 |
| 3 | д.Новоакбашево | 37 | 72 | 104 |
| 4 | с.Султанаево | 488 | 931 | 1337 |
| 5 | Д.Новобаскаково | 5 | 5 | 150 |
|  | Итого: | 1267 | 1969 | 2758 |

Возрастная структура населения

| Возрастные группы | Современное состояние (2014г.) | Расчетный срок (2034г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1267 | 100,0 | 2758 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 168 | 13,26% | 388 | 14,07 |
| В трудоспособном возрасте | 766 | 60,46% | 1623 | 58,85 |
| Старше трудоспособного возраста | 333 | 26,28% | 747 | 27,08 |

Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Старогумеровский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность.

В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 1847 человек.

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2014г.) | Расчетный срок (2034г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1267 | 100,0 | 2758 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 766 | 60,46% | 1623 | 58,85 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 100 | 30% возрастной группы пенсионеров | 224 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 866 | 68,35 | 1847 | 66,97 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития сельского поселения.

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Старогумеровский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Общий объем жилого фонда за период реализации генерального плана (2014-2034гг.) ориентировочно составит 82,74 тыс.м2 общей площади жилья. Жилищная обеспеченность к 2034 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Прогноз развития жилищного фонда сельского поселения

Старогумеровский  сельсовет

| Показатели | 2014г. | 2024г. | 2034г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (чел.) | 1267 | 1969 | 2758 |
| Жилищная обеспеченность (м2/чел.) | 23,72 | 25,6 | 30 |
| Общая площадь жилья (тыс.м2) | 30,0562 | 50,4064 | 82,740 |
| Убыль жилья (тыс.м2) | - | - | - |
| Новое строительство за период (тыс.м2) | - | 20,3502 | 52,6838 |

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 2758 чел.: 647,67 га = 4,26 чел./га. Плотность застройки на расчетный срок составит 82740 м2 : 647,67 га = 127,75 м2 общей площади  / га.

2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно- бытового обслуживания

В связи с  развитием сельского поселения Старогумеровский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 2758 чел.

(Согласно НГП РБ)

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. измер. | Расчет пок-ль на 1000 чел. | Расчетный показатель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сущ. 1267 чел. | расч.срок 2758 чел. |  |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 500 | 397 | сущ., рек., нов.стр-во |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 33-34 | 33 | 92 | сущ., рек., нов.стр-во |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт/СВА | объект | 1 на н.п. | 3 | 5/- | сущ., нов.стр-во |
| 4 | Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | - | 38,6 | нов.стр-во |
| 5 | Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 авто-мобиль | 0,2 | - | 1 | проект. |
| Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест | до 300 (230) | 250 | 634 | сущ., рек., нов.стр-во |
| 7 | Библиотека | тыс.ед. хран, чит. мест | 5 / 4 | 26,50 / 16 | 13,79 / 11 | сущ., рек., нов.стр-во |
| 8 | Помещения для культмассовой работы | м2 пл.пола | 60 | нет инф. | 165,5 | сущ., рек., нов.стр-во |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 – 0,9 | 0,24 | 1,93 – 2,48 | сущ., нов.стр-во |
| 10 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл. пола | 80 | 230,0 | 220,6 | сущ., нов.стр-во |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 11 | Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч. | м2 торг. пл | 300 | 85 | 827,4 | сущ., нов.стр-во |
|  | - продовольственные | м2 торг. пл | 100 |  | 275,9 |  |
|  | - непродовольственные | м2 торг. пл | 200 |  | 551,6 |  |
| 12 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 | - | 110 | нов.стр-во |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | - | 11 | нов.стр-во |
| 14 | Кладбище | га | 0,24 | 3,672 | 0,66 | сущ. |
| 15 | Пожарное депо | 1 пож.а/м | 0,4 | 1 | 1 | нов.стр-во |
| Административно-деловые учреждения |
| 16 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | сущ. |
| 17 | Филиал банка | объект | 1 на с.п. | - | 1 | нов.стр-во |

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Старогумеровский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в районном центре с.Кушнареноково. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Пожарное депо. На сегодняшний день в сельском поселении Старогумеровский сельсовет пожарное депо отсутствует, имеется 1 спецавтомобиль в теплом гараже в промзоне. Ближайшая пожарная часть ПЧ-85 ГУ «26 отряд ФПС по РБ» располагается по адресу: Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, с.Кушнаренково, ул.Кутуева, 32; тел.+7(34780) 5-72-47, 5-82-47. В населенных пунктах Старогумерово и Султанаево  имеются дружины ДПО из числа местных жителей.

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994г. N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011г.) "О пожарной безопасности" нормативное время пребывания первого подразделения к месту возникновения чрезвычайной ситуации (пожару, взрыву и т.д.) не должно превышать 20 минут (для сельской местности).

В связи с этим в южном направлении от существующих границ с.Старогумерово рядом с территорией, зарезервированной под размещение промзоны (МТМ, пилорамы),  предусмотрено размещение  пожарного депо на 1 спецавтомобиль. Тем самым, достигается нормативное время пребывания пожарной спецтехники  при возникновении чрезвычайной ситуации и организация тушения пожара до подхода основных сил из районного центра с.Кушнаренково.

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по населенным пунктам приведены в таблице (Приложение №1).

2.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) Устойчивое развитие сельских территорий.

Основные параметры развития сельского поселения Старогумеровский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан на ближайшую перспективу определяются в контексте комплексной программы  социально-экономического развития муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы.

Приоритетные мероприятия развития агропромышленного комплекса:

- расширение и реконструкция мощностей существующих и создание новых предприятий агропромышленного комплекса, развитие на базе действующих предприятий за счет их технической реконструкции, увеличения мощностей с применением природоохранных технологий, совершенствования организации их хозяйственной деятельности, расширения ассортимента выпускаемой продукции, более полной и глубокой переработки сырья. Оптимальным вариантом развития экономики в МР Кушнаренковский район является создание группы относительно небольших производств со своей специализацией, технологией переработки и рынком сбыта.

- развитие малого предпринимательства в агропромышленном комплексе, предприятий малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции, производство экологически чистой продукции без использования химикатов, развитие пчеловодства и предприятий по выпуску продукции пчеловодства, переработка грибов и лекарственных трав, производство и переработка овощей;

- проведение активной политики поддержки малых форм хозяйствования, включающей в себя создание условий для развития и эффективного функционирования крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств;

- развитие туризма, в т.ч. и агротуризма.

2.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования.

Основные направления развития транспортного каркаса

Кушнаренковского района:

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

Планировочный каркас территории сельского поселения Старогумеровский   сельсовет создают:

- автодорога районного значения с твердым покрытием Кушнаренково – Старые Тукмаклы -Старогумерово – Бишкази - Арсланово, соединяющая населенные пункты с административным центром сельского поселения с.Старогумерово,  с районным центром с.Кушнаренково и автотрассами федерального значения М-5 «Урал» и М-7 «Волга»;

-  автодорога районного значения с твердым покрытием Шарипово – Султанаево;

-  автодороги местного значения с грунтовым покрытием.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция  - Чишмы-1 и Чишмы-2- расположен в 32 км от административного центра сельского поселения с.Старогумерово. Код станции – 65150 и 65144. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Перечень существующих автомобильных дорог районного значения

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяженность км | тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль-тобетон | щебень | грунт |
| 1 | Кушнаренково – Ст.Тукмаклы – Старогумерово - Аминево (в границах с.п.) | IV | 11,651 | 11,651 | - | - |
| 2 | Старогумерово - Султанаево | V | 4,784 | - | - | 4,784 |
| 3 | Султанаево –Нурлино (в границах с.п.) | IV | 2,997 | - | 2,997 | - |
| 4 | подъезд к д.Новобаскаково | V | 0,365 | - | - | 0,365 |
| 5 | Шарипово – Султанаево (в границах с.п.) | IV | 2,677 | 2,677 | - | - |
| 6 | подъезд к д.Новоакбашево | IV | 2,011 | - | 2,011 | - |
|  | Итого: |  | 24,485 | 14,328 | 5,008 | 5,149 |

Проектом генерального плана предусматривается реконструкция существующих дорог на территории сельского поселения для развития внутрирайонных и межрайонных связей, создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Рекомендации по развитию автодорог в административных границах сельского поселения Старогумеровский  сельсовет

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Существующее положение | П р о г н о з ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая про тяжен ность а/д, км | в том числе: | в том числе: |
|  |  |  | с щебеночным покрытием | грунтовые | с асфальтовым покры-тием | с улуч-шенным покры-тием | грунтовая |
| I. Реконструкция автодорог |
| 1 | Старогумерово - Султанаево | 4,784 | - | 4,784 | - | 7,125 | - |
| 2 | подъезд к д.Ново- баскаково | 0,365 | - | 0,365 | - | 0,365 | - |
|  | Итого: | 5,149 | - | 5,149 | - | 7,490 | - |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 25,0 м, ширину проезжей части 3,5-6,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 - 25,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Старогумеровский  сельсовет

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| 1 | с.Старогумерово | 3,06 | 3,672 | 1,836 | 2,570 |
| 2 | д.Новогумерово | 0,640 | 0,908 | 0,384 | 0,636 |
| 3 | д.Новоакбашево | 0,755 | 0,796 | 0,453 | 0,557 |
| 4 | д.Султанаево | 2,835 | 5,80 | 1,701 | 4,06 |
| 5 | д.Новобаскаково | 0,56 | 0,648 | 0,336 | 0,454 |
|  | Итого: | 7,85 | 11,824 | 4,71 | 8,277 |

Потребности в пассажирских перевозках на территории МР Кушнаренковский район обеспечивают филиал автотранспортного предприятия ГУП «Башавтотранс» и частные перевозчики ((ИП «Валиуллин Д.», ИП «Кашапов Р.»).

На территории сельского поселения Старогумеровский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по междугородним маршрутам Старогумерово – Уфа,  Кушнаренково – Султанаево - Уфа.

Остановки общественного автотранспорта находятся в с.Старогумерово около д.9 по ул.Валиева; в с.Султанаево около д.30 по ул.Уфимской и около д.1 по ул.Парковой.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Старогумеровский сельсовет на территории сельского поселения зарегистрировано 250 единиц автомототехники, в т.ч.:

203 - легковых автомобиля;

8 - грузовых автомобилей;

3 – автобуса;

3 - комбайна;

33 - трактора.

В качестве основного вида общественного пассажирского транспорта, обслуживающего население сельского поселения, принят автобус.

На расчетный срок проектом предлагается создание единой транспортной системы между населенными пунктами и районным центром с.Кушнаренково.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены окрестностях с.Кушнаренково (АЗС «Лукойл» №02022, «БНП» №02-46, №3, №267), в с.Шарипово. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям Кушнаренковского района, производится на станциях техобслуживания в с.Кушнаренково.

В микрорайоне Тарабердино с.Кушнаренково и в с.Карача – Елга имеются автогазозаправочные станции (АГЗС) для легкового и грузового автотранспорта. На сегодняшний день часть муниципального автотранспорта МР  Кушнаренковский район переведена на газовое топливо.

На расчетный срок на автодороге районного значения Кушнаренково – Старые Тукмаклы – Старогумерово – Бишкази – Арсланово около пересечения ее с автодорогой в д.Новоакбашево  проектом предлагается размещение АЗС.

Существующий уровень автомобилизации в сельском поселении Старогумеровский сельсовет составляет 197 маш. / 1000 жит. Согласно НГП РБ п. 3.5.7 принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

2758 х 350 / 1000 = 965 автомобилей.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 НГП, стр.147),  что на расчетный срок составит 965 х 0,7 = 676 машиномест на сельское поселение.

Из них в жилых районах  30% - 203 машиноместа, в общественных центрах 15% - 104 машиноместа, в производственных зонах 10% - 68 машиномест.

Согласно п. 9.17 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

2.3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Старогумеровский  сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов, защита от опасного проявления карстовых процессов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых кварталах.

Участки жилых кварталов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемником поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения Старогумеровский сельсовет является река Кармасан и ее приток –речка Шемяк. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

С целью обустройства рекреационных зон сельского поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел рек и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

Защита от опасного проявления карстовых процессов

При размещении объектов капитального строительства на территории муниципального района необходимо учитывать подверженность территории карстовым процессам. При проектировании и строительстве объектов капитального строительства необходимо руководствоваться положениями ТСН 302-50-95, которые регламентируют производство всего комплекса строительных работ на территориях, подверженных карстовым проявлениям.

Основные мероприятия по защите застройки от проявлений карста:

- заполнение карстовых полостей на активно осваиваемых участках;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- организация поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.3.6.2. Водоснабжение и канализация

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Старогумеровский  сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Кушнаренковский район и, в частности, сельское поселение Старогумеровский  сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение с.Старогумерово осуществляется подземными водами из оборудованной эксплуатационной скважины №2540 глубиной 65 м, расположенной в северо-западной части села на  склоне левого берега р.Кармасан. Производительность скважины 7,5 м3/сут. Общая протяженность водопроводных сетей по улицам Горная, Советская, Заозерная, Валеева, Первомайская, Октябрьская, Затон  без ввода в здания - 7,2 км. Количество водоразборных колонок – 8 шт. Год ввода в эксплуатацию – 1971г.

Централизованное водоснабжение в остальных населенных пунктах сельского поселения отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

Сети организованного водоотведения и сети ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Старогумеровский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Старогумеровский  сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2758 чел.= 441,28 м3/сут., в т.ч.:

- в с.Старогумерово   0,160 м3/сут. на 1 чел. х 960 чел.= 153,6 м3/сут.;

- в д.Новогумерово  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 207 чел.= 33,12 м3/сут.;

- в д.Новоакбашево  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 104 чел.= 16,64 м3/сут.;

- в с.Султанаево   0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1337 чел.= 213,92 м3/сут.;

- в д.Новобаскаково  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 150 чел.= 24,0 м3/сут.;

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Старогумеровский  сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В качестве регулирующих сооружений на водозаборах предусматривается установка металлической водонапорной башни. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса  шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Объем бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов в соответствии со СниП 2.04.03-85 и Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» принят равным объему водопотребления.

На расчетный срок общее водоотведение населенных пунктов сельского поселения Старогумеровский сельсовет составит, с учетом 5% безвозвратных потерь, 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2758 чел. х 0,95 = 396,6 м3/сут., в т.ч.:

- в с.Старогумерово 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 960 чел. х 0,95 = 145,92 м3/сут.;

- в д.Новогумерово  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 207 чел. х 0,95 = 31,46 м3/сут.;

- в д.Новоакбашево  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 104 чел. х 0,95 = 15,81 м3/сут.;

- в с.Султанаево 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1337 чел. х 0,95 = 203,2 м3/сут.;

- в д.Новобаскаково   0,160 м3/сут. на 1 чел. х 150 чел. х 0,95 = 3,5 м3/сут.

В связи с этим потребуется строительство на расчетный срок БОС (биологических очистных сооружений) ориентировочной мощностью:

-  для  с.Старогумерово – на 160 м3/сут.;

-  для  с.Султанаево  - на 225 м3/сут.;

В населенных пунктах численностью менее 500 чел. (д.Новогумерово, д. Новоакбашево, д.Новобаскаково - на расчетный срок до 2034г.) проектом предусмотрены местные системы сбора бытовых сточных вод - выгреба -  с регулярным вывозом содержимого ассенизационными машинами на биологические очистные сооружения сельского поселения.

Для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов сел Старогумерово и Султанаево предусматриваются централизованные системы самотечной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения, которые  размещены:

- в восточном направлении за границами с.Старогумерово;

- в северном направлении за границами с.Султанаево;

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реки. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки Кармасан от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков должно находиться в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков ниже по течению реки Кармасан от границ мест водопользования.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению водных объектов.

2.3.6.3. Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Старогумеровский сельсовет МР Кушнаренковский район осуществляется ОАО «Башкирэнерго» по воздушным линиям ВЛ - 10 кВ от открытой распределительной электроподстанции  ПС 35/10 «Старогумерово» установленной мощностью 1х4 МВА.  Марка и сечение используемых проводов: АС-35,  АС – 50, АС - 90.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах – 34 единицы, суммарной мощностью 5944 кВА, в т.ч.:

с.Старогумево – 17, суммарной мощностью 3908 кВА;

д.Новогумерово – 5, суммарной мощностью 680 кВА;

д.Новоакбашево – 2, суммарной мощностью 260 кВА;

с.Султанаево – 9, суммарной  мощностью 1133 кВА;

д.Новобаскаково – 1, мощностью 63 кВА;

Энергоснабжающей организацией для потребителей муниципального района являются Кушнаренковские РЭС.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Старогумеровский  сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 2758 чел.= 3 723,3 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

2.3.6.4. Газоснабжение и теплоснабжение

Населенные пункты Старогумерово, Новогумерово, Новоакбашево и Султанаево сельского поселения Старогумеровский сельсовет газифицированы. Газоснабжение  осуществляется  филиалом «Центргаз» ОАО «Газ-сервис» РБ от газовой трассы  0,6 Мпа Шемяк – Султанаево - Старогумерово. От  АГРС «Шемяк», расположенной в окрестностях с.Шемяк  Уфимского района, газ высокого давления 0,6 МПа поступает в  населенные пункты сельского поселения.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП (5 объектов):

- ГРП №53 и ШРП № 641 в с. Старогумерово;

- ШРП № 640 в д.Новогумерово;

- ШРП № 650 в д. Новоакбашево;

- ГРП № 61 в с.Султанаево;

Населенный пункт Новобаскаково  не газифицирован и обеспечивается привозным баллонным газом для пищеприготовления,  часть населения пользуется дровяными печами.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Старогумеровский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В настоящее время теплоснабжение административных и общественных зданий осуществляется:

- в с.Старогумерово – сельский клуб, детский сад от автономных газовых котельных, школа - от школьной котельной, здание Администрации сельского поселения – от электрокотла отопления;

- в с.Султанаево школа и детский сад с кратковременным пребыванием детей от автономной газовой котельной школы, сельский клуб – от электрического котла отопления;

- в д.Новогумерово – сельский клуб и ФАП - от электрических котлов отопления.

Теплоснабжение большей части индивидуальной жилой застройки в с.Старогумерово, д.Новогумерово, д.Новоакбашево, с.Султанаево  газовое от индивидуальных котельных. Теплоснабжение оставшейся части индивидуальных жилых домов в этих населенных пунктах и в д.Новобаскаково печное.

Газовые котельные

| Название школы, адрес | Марка котла | Количество | Мощность одного котла | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОБУ СОШ с.Старогумерово, ул.Первомайская, 7/1 | RS-А80 RS-А100 | 1 2 | нет инф. | на терр.школы, нет инф. |
| МОБУ ООШ с детским садом с.Султанаево, ул.Школьная,1 | КВа-1,0 RS-А100 | нет инф. | нет инф. | на терр.школы, нет инф. |
| Сельский клуб, с.Старогумерово, ул.Валиева,12 | КСО - 100 | нет инф. | нет инф. | нет инф. |
| Детский сад, с.Старогумерово, ул.Октябрьская, 10а | АОГВ, RS-А100 | нет инф. | нет инф. | нет инф. |

Котельные на электричестве

| Название школы, адрес | Марка котла | Количество | Мощность одного котла | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельский клуб, с.Султанаево, ул.Казанская,1а | 2 ВП-12 | 2 | нет инф. | нет инф. |
| ФАП д.Новогумерово, ул.Новая, 32/1 | 2 ВП-12М | нет инф. | нет инф. | нет инф. |
| Сельский клуб д.Новогумерово, | 2 ВП-6М | 1 | нет инф. | нет инф. |

Проектом предлагается газифицировать все населенные пункты сельского поселения Старогумеровский  сельсовет.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Старогумеровский сельсовет.

Основными потребителями газа будут являться:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий;  жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2.3.6.5. Проводные средства связи

Обеспечение потребителей сельского поселения Старогумеровский сельсовет телефонной проводной связью производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь», расположенной в с.Старогумерово в здании Администрации сельского поселения (ул.Валиева,10). Тип АТС -  М-200. Монтированная емкость станции – 160 номеров, количество задействованных номеров – 160. Общее количество абонентов - 126.  Год ввода в эксплуатацию АТС – 2008 г. Абонентская разводка по населенным пунктам подземная,  воздушная на опорах.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений.

Потребность в телефонизации жилого сектора определяется по желанию владельцев жилых домов.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС и поэтапная замена оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

На территории МР Кушнаренковский район услуги мобильной телефонной связи предоставляют федеральные сотовые операторы: МТС, «Сотовая связь Башкортостана», «Мегафон»  и «Билайн». Населённые пункты на территории сельского поселения  входят в зону покрытия этих операторов  мобильной связи. Вышек сотовой связи на территории сельского поселения нет.

В соответствии с положениями «Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года» (одобрена Постановлением Правительства РБ от 30.09.2009 №370) приоритетными направлениями развития связи являются:

- замена аналогового оборудования систем коммутации каналов на оборудование нового поколения с коммутацией пакетов (NGN), дальнейшее развитие волоконно-оптической сети связи;

- создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (сотовая, IP-телефония и другие), повышение качества связи в труднодоступных районах;

В соответствии со ст. 57 Федерального закона «О связи»:

- в каждом населённом пункте должен быть установлен не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам;

- в населённых пунктах с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3.6.6   Телевидение, радиофикация

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм телеканалов ОРТ, Россия-1, Россия-24 и БСТ обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в с.Кушнаренково. На частных подворьях и около учреждений образования размещены индивидуальные спутниковые системы. Кроме того, в населенных пунктах сельского поселения Старогумеровский сельсовет развиваются Интернет и IP-телевидение (в сентябре 2014г. проложен оптоволоконный кабель с.Шарипово – с.Султанаево – с.Старогумерово).

# 2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Проектируемая система озеленения сельского поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные участки.

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально сохранены.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек и ручьев.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных категорий.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

На основании п. 9.1. Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Старогумеровский  сельсовет относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделения связи;

- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

-социально-культурные центры;

- столовые, закусочные;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- гостиница;

- учреждения здравоохранения;

- школы со спортивными залами;

- детские сады;

- спортивные площадки;

- туристические комплексы;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц и дорог.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе сельского поселения (том 2), прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства до конца расчетного срока реализации генерального плана сельского поселения.

В рамках территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории как комплекса технико-экономических, планировочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использования территории: размещением производительных сил, расселением, организацией массового отдыха.

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реки, нарушение регламентов водоохранных зон и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Старогумеровский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии сельского поселения. Большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Старогумеровский  сельсовет.

Охрана воздушного бассейна

Территория МР Кушнаренковский район относится к достаточно благополучной с точки зрения чистоты атмосферного воздуха территории. Наличие крупных лесных массивов, практическое отсутствие местных промышленных источников воздушного загрязнения делают это место притягательным для жилищного и рекреационного использования.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Проектом предложена организация и соблюдение режима СЗЗ (санитарно-защитных зон) от предприятий, их благоустройство и озеленение, вынос и ликвидация части предприятий.

Также предусматриваются следующие мероприятия до конца расчетного срока строительства (2034г.):

-  совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

-  увеличение доли природного газа в топливном балансе с развитием сети АГЗС;

-  внедрение централизованного отопления;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим оборудованием;

-  контроль за работой автотранспорта;

-  организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна с введением жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов,  развитие сети стационарных постов наблюдения;

- разработка и внедрение нормативов предельно-допустимых выбросов по каждому промпредприятию и котельным;

- обеспечение экологической безопасности на АЗС путем сооружения ограждающих конструкций с локальными очистными сооружениями, устройства системы закольцовки паров бензина.

- развитие применения биотоплива местного производства в коммунальном хозяйстве (пеллеты, топливные брикеты и проч.);

- озеленение санитарно-защитных коридоров вдоль магистральных автодорог,  восстановление придорожных лесных полос.

Одним из решений проблемы загрязнения атмосферы является газификация автотранспорта. Применение природного газа обеспечивает значительное снижение выбросов окиси углерода, неметановых углеродов, оксидов азота и твердых частиц.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок (ГОУ), выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Наиболее проблемными вопросами в области охраны атмосферного воздуха является отсутствие установок по улавливанию легких фракций углеводородов на объектах нефтедобычи, старение автопарка предприятий.

Охрана водных ресурсов

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на эксплуатируемые подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод:

- организация  водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, обеспечение режима использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- полный поэтапный охват канализацией населенных пунктов;

- развитие систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- организация мониторинга и лабораторного контроля качества питьевой воды;

-  осуществление контрольно-надзорных функций в области водоотведения;

-  строительство современных очистных сооружений с биологической очисткой (БОС);

-  формирование системы ливневой канализации с направлением стока на очистные сооружения;

-  формирование современной инфраструктуры обращения с отходами производства и потребления.

Использование очищенных сточных вод на орошение позволяет сократить забор свежей воды на эти цели.

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения.

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и местную схему канализации.

Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается осушение болот. Возможно в небольших объемах осушение заболоченных территорий с целью использования торфа для органических удобрений.

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения обычно разделяются на мероприятия, связанные:

-   с состоянием водозаборных сооружений;

- с промышленностью;

- с добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

-  своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектносметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

-  осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера. К ним относятся:

-  создание систем оборотного водоснабжения;

-  использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экранов как из естественных, так и искусственных материалов.

Охрана лесов

Основное воздействие человека на леса выражается в рубке спелых и перестойных насаждений, санитарным рубкам ухода, пастьбой скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Постоянное неполное использование расчетных лесосек по лиственным породам ведет к накоплению спелых и перестойных насаждений, что ведет за собой падение прироста, сопровождающееся ухудшением состояния леса и качества древесины, а также нарушением водоохранных и защитных свойств леса.

Экологическую обстановку в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Перестойные леса больше подвержены болезням леса к воздействию вредителей леса, а также отрицательно влияют на атмосферный воздух при гниении.

Борьба с болезнями и вредителями леса, проведение профилактических работ в этом направлении – важнейшая составляющая охраны лесов.

Профилактика возникновения пожаров и организация материально-технической базы пожаротушения также является средством охраны и защиты лесов.

Большой ущерб лесу оказывает выпас скота. В результате вытаптывается и выедается скотом естественный подрост леса, нарушается надпочвенный покров, происходит эрозия почвы, уничтожаются выводки диких животных и птиц.

Леса, расположенные вблизи населенных пунктов часто захламляются несанкционированными свалками различных отходов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

-  охрана лесов от пожаров;

-  защита от различных видов вредителей;

-  охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-  восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Охрана животного мира

Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обработки полей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

- сохранение в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов, их резервация;

- установление особого режима рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделение фиксированных мест для купания, рыбной ловли, стоянок, исключение заезда отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего необходимо проведение специальных исследований;

- проведение комплексных биотехнических мероприятий в лесхозах.

На основании закона Министерства экологии и природопользования Республики Башкортостан с 1 июля 2009 года отменены ограничения на охоту копытных (лось, косуля, кабан).

Охрана почв и ландшафтов

По ландшафтно-экологическим условиям территория МР Кушнаренковский район относится к зоне с относительно благоприятными показателями. Значительные площади занимают слабо нарушенные горные склоны, есть участки выбитых пастбищ, местами наблюдается высокий уровень загрязнения поверхностных вод. Сильного загрязнения почвенного покрова не выявлено. Уровень рекреационного воздействия на ландшафт в зонах отдыха – умеренный.

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Старогумеровский  сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- загрязнение почв сырой нефтью и нефтепродуктами в зоне возможной нефтедобычи.

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Мероприятия по охране ландшафтов:

- развитие системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

- контроль за выполнением лесовосстановительных работ в местах промышленного освоения лесов, обеспечение сохранения ценных и воспроизводства эксплуатационных лесов;

- выполнение мероприятий по рекультивации нарушенных земель в целях восстановления естественного почвенного покрова и растительности;

- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических работ в районах, подверженных боковой речной эрозии;

- развитие системы обращения с отходами производства и потребления;

- ликвидация и рекультивация несанкционированных и стихийных свалок в  сельских поселениях;

- закрытие существующих кладбищ, несоответствующих нормативным требованиям;

- для сохраняемых кладбищ проведение инженерных мероприятий (устройство дренажа, обваловка территории, организация и благоустройство санитарно-защитной зоны и пр.), перечень мероприятий обуславливается спецификой места размещения кладбищ;

- мониторинг территорий закрытых скотомогильников.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагооб- разованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Мероприятия по защите почв от эрозии  должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии - регулирование стока ливневых и талых вод создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии - уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Эти мероприятия обеспечиваются комплексом защитных мер - одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров. В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гумуса), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехнические, к которым относятся создание водоудерживающих валов водосборных сопрягающих сооружений, донных запруд и перепадов противоэрозионных прудов, уменьшающих скорость сбегающей струи воды.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.с. полей).

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы  должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующих автомобильных дорог районного значения.

Охрана окружающей среды от вредного воздействия нефтедобывающей промышленности (при ее наличии) сводится к организации охранных и санитарно-защитных зон вдоль трасс коммуникаций обслуживающих разрабатываемого месторождения, организации санитарных разрывов от куста нефтяных скважин, обязательному соблюдению организацией, разрабатывающей месторождение, всех природоохранных мероприятий.

Охрана окружающей среды от физических факторов воздействия

Защита от шума

В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень шума для объектов, попадающих в зону сверхнормативного воздействия, проектом предусмотрено устройство шумозащитных полос зеленых насаждений. Полосы зеленых насаждений устраиваются в местах, где сложившаяся жилая застройка близко подступает к рассматриваемому участку дороги. Проектом предусматривается устройство древесно-кустарниковой полосы шириной 20 м из четырех рядов хвойных пород шахматной посадки с двухъярусным кустарником. Использование такого защитного мероприятия, согласно ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог» (М.,1998), позволит снизить уровень шума на 18 дБА.

С учётом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи жилой застройки.

Электромагнитное загрязнение

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Старогумеровский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Старогумеровский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций;

- обеспечение очистки стоков малых населённых пунктов;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

- контроль за выполнением лесовосстановительных работ в местах промышленного освоения лесов;

- рекультивация нарушенных земель в целях восстановления естественного почвенного покрова и растительности;

- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических работ в районах, подверженных боковой речной эрозии;

- ликвидация и рекультивация несанкционированных и стихийных свалок;

- проведение инженерных мероприятий для сохраняемых кладбищ (устройство дренажа, обваловка территории, организация и благоустройство санитарно-защитной зоны и пр.) в зависимости от места размещения;

- мониторинг территорий закрытых скотомогильников.

Сроки осуществления намечаемых природоохранных мероприятий  определяются в контексте реализации Республиканской целевой программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан (2004-2010г.г. и на период до 2015г., Республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы», на первую очередь и расчетный срок реализации генерального плана.

4. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Старогумеровский  сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Кушнаренковский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

На период расчетного срока и в соответствии со Схемой территориального планирования МР Кушнаренковский район, выполненной проектным институтом ЗАО «Башкиргражданпроект», сбор и вывоз ТБО для утилизации в населенных пунктах сельского поселения  сельсовет должен осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на две промежуточные мусороперегрузочные станции (МПС), которые предполагается разместить:

- севернее проектируемого скотомогильника с.Старогумерово вдоль реконструируемой  автодороги Старогумерово – Султанаево;

- справа от автодороги, ведущей из с.Султанаево в с.Шарипово у рядовой лесополосы на удалении ориентировочно 1,2 км от населенного пункта Султанаево.

После обработки в стационарном компакторе (сепарирования отходов, дробления КГО, сортировки) оставшиеся отходы по договору с ГУП «Табигат» отвозятся на действующий полигон ТБО с.Кушнаренково. Вывоз твердых бытовых отходов от населения и предприятий осуществляет ООО «Жилищник».

Также предусматривается размещение стационарных и передвижных пунктов приема вторичного сырья в населенных пунктах сельского поселения.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Старогумеровский  сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов специализированным транспортом на полигон ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов при домовладениях;

- размещение стационарных и передвижных пунктов приема вторичного сырья.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  бытовых отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки согласно Генеральной схемы санитарной очистки, утвержденной Администрацией сель ского поселения. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

| Бытовые отходы | Сущ. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год |
| с.Старогумерово |  |  | 0,2079 |  |  | 0,3113 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,611 | 190 | 0,1161 | 0,960 | 190 | 0,1824 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,611 | 2 | 1,222 | 0,960 | 2 | 1,92 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,836 га | 5 | 0,0918 | 2,577 га | 5 | 0,1289 |
| д.Новогумерово |  |  | 0,0431 |  |  | 0,0711 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,126 | 190 | 0,0239 | 0,207 | 190 | 0,0393 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,126 | 2 | 0,252 | 0,207 | 2 | 0,414 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,384 га | 5 | 0,0192 | 0,636 га | 5 | 0,0318 |
| д.Новоакбашево |  |  | 0,0297 |  |  | 0,0477 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,037 | 190 | 0,0070 | 0,104 | 190 | 0,0198 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,037 | 2 | 0,074 | 0,104 | 2 | 0,208 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,453 га | 5 | 0,0227 | 0,557 га | 5 | 0,0279 |
| с.Султанаево |  |  | 0,1778 |  |  | 0,457 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,488 | 190 | 0,0927 | 1,337 | 190 | 0,2540 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,488 | 2 | 0,976 | 1,337 | 2 | 2,674 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,701 га | 5 | 0,0851 | 4,06 га | 5 | 0,203 |
| д.Новобаскаково |  |  | 0,0178 |  |  | 0,0512 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,005 | 190 | 0,00095 | 0,150 | 190 | 0,0285 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 0,005 | 2 | 0,01 | 0,150 | 2 | 0,3 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,336 га | 5 | 0,0168 | 0,454 га | 5 | 0,0227 |
| Итого по сельскому поселению: |  |  | 0,4763 |  |  | 0,9383 |

Морфологический состав ТБО

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 0,9383 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,2345 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 0,3566 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,0094 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,0188 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,0469 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,0188 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,0375 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,0188 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,0188 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,0188 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,0188 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,0938 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,0469 |
| Итого | 100 | 0,9383 |

Сбор и удаление ТБО

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  образом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,0469 тыс.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья.

Расчет площади полигона ТБО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 0,9383 тыс.тонн в год х 0,02 га = 0,0188 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2034г.) составит 0,0149 га в год х 20 лет = 0,375 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

с.Старогумерово:  311 300 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0865 тыс.м3

д.Новогумерово:  71 100 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0198 тыс.м3

д.Новоакбашево:  47 700 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0133 тыс.м3

с.Султанаево:  457 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1269 тыс.м3

д.Новобаскаково:  51 200 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0142 тыс.м3

На расчетный срок при средней плотности ТБО 200 кг/м3 количество мусора составит:

с.Старогумерово:  311 300 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,479 тыс.м3

д.Новогумерово:  71 100 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,338 тыс.м3

д.Новоакбашево:  47 700 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,227 тыс.м3

с.Султанаево:  457 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,171 тыс.м3

д.Новобаскаково:  51 200 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,243 тыс.м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| с.Старогумерово | 960 | 1565,5 | 1479 | 86,5 | 20,3 | 0,4 | ТБО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 22 | 1 |  |
| д.Новогумерово | 207 | 357,8 | 338 | 19,8 | 4,6 | 0,1 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |
| д.Новоакбашево | 104 | 240,3 | 227 | 13,3 | 3,11 | 0,06 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |
| с.Султанаево | 1337 | 2297,9 | 2171 | 126,9 | 29,7 | 0,6 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 33 | 1 |  |
| д.Новобаскаково | 150 | 257,2 | 243 | 14,2 | 3,3 | 0,07 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |
| сельское поселение Старогумеровский сельсовет | 2758 | 4718,7 | 4458 | 260,7 | 67 | 5 |  |

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 32 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 1,6 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 1 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 15 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 4718,7 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки может составлять 1 рейс одной единицы мусоровозного транспорта.

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2014 г. | На расчетный срок 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского по селения Старогумеровский сельсовет в административных границах | га | 11520,14 | 11520,14 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 1424,03 | 1323,497 |
| 2 | Земель особо охраняемых природных территорий |  | - | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 1076,17 | 1076,17 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного назна- чения | га | 7720,50 | 7548,305 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 769,44 | 785,21 |
| 6 | Земель транспорта | га | 125,96 | 130,95 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 397,75 | 647,67 |
|  | жилых зон с преобладанием индиви дуальной застройки | га / % | 221,78/100% | 311,84/100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 4,942 | 10,617 |
|  | производственных зон, зон инженер ной и транспортной инфраструктур | га | 15,7 | 29,60 |
|  | рекреационных зон | га | - | 65,94 |
|  | земель специального назначения | га | 5,12 | 4,22 |
| 8 | Земель специального назначения в с.п. | га | 6,288 | 8,338 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 1,267 | 2,758 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,168 / 13,26 | 0,388 / 14,07 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 0,766 / 60,46 | 1,623 / 58,85 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,333 / 26,28 | 0,747 / 27,08 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.м2 | 30,056 | 82,74 |
|  | Объем нового жилищного строитель ства (индивидуальная усадебная за стройка) | т ыс.м2 | - | 52,684 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 / чел. | 23,72 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 33 | 92 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 500 | 397 |
| 4.3 | ФАП, аптечный пункт | объект на насел.пункт | 3 / - | 5 / 38,6 |
| 4.4 | Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 авто- мобиль | - | 1 |
| 4.5 | Магазины товаров повседневного спроса | м2 торг.пл. | 85,0 | 827,4 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | место | - | 110 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 11 |
| 4.8 | Клубы сельских поселений | мест | 250 | 634 |
| 4.9 | Помещения для культурно-массовой работы | м2 | нет.инф. | 165,5 |
| 4.10 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,24 | 1,93-2,48 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | км | 24,485 | 26,826 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 7,85 | 11,824 |
| 5.3 | Количество индивидуального транспорта | ед. | 250 | 965 |
| 5.4 | Уровень автомобилизации на 1000 жи телей | ед. | 197 | 350 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 3,672 | 3,672 |

Баланс использования территорий

Проектом предлагаются изменения в балансе территорий сельского поселения Старогумеровский  сельсовет, связанные с изъятием земель для  следующих нужд:

- создание площадок нового градостроительного освоения;

- строительств учреждений рекреации и туризма;

- строительство новых автомобильных дорог;

- строительство учреждений обслуживания вне границ населенных пунктов;

- резервирование площадок для размещения промзон, инженерных сетей, связи и  т.д.

Согласно проекта генерального плана сельского поселения, земли сельскохозяйственного   назначения  сократятся на 172,2  га с одновременным переводом части земель (249,92 га) в категорию земель населенных пунктов.

Баланс территории выглядит следующим образом:

Предлагаемое распределение земельного фонда сельского поселения Старогумеровский сельсовет по категориям земель на расчетный срок (2034г.):

| № п/п | наименование | сущ. положение 2013г | расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7720,50 | 67,017 | 7548,305 | 65,52 |
| 2 | Земли в ведении сельсоветов (земли населенных пунктов) | 397,75 | 3,453 | 647,67 | 5,622 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны | 769,44 | 6,679 | 785,21 | 6,816 |
| 4 | Земли транспорта | 125,96 | 1,093 | 130,95 | 1,137 |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий (природоохранных территорий) | - | - | - | - |
| 6 | Земли лесного фонда | 1424,03 | 12,361 | 1323,497 | 11,489 |
| 7 | Земли водного фонда | 1076,17 | 9,342 | 1076,17 | 9,342 |
| 8 | Земли специального назначения | 6,288 | 0,055 | 8,338 | 0,072 |
| Итого земли в административных границах сельского поселения | 11520,14 | 100 | 11520,14 | 100 |

Проектом предусматривается расширение  границ населенных пунктов и  заполнение пустующих участков в существующей жилой застройке в целях использования под индивидуальное жилищное строительство.

| Наименование населенного пункта | Категория земельного участка | № кадастрового квартала | Площадь кадастро-вого кварт., га | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. | Площадь проектируемого участка, га | Кадастровая стоимость проектируемого участка, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Старогуме-рово | Кат. не установлена | 02:36:130505:2 | 163,31 | 9716933,1 | 12,44 | 740 180,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:36:130505 | 163,31 | 9716933,1 | 6,1 | 362 950,0 |
|  | Земли поселений (нас.пунктов) | 02:36:130604:8 | 4,393 | 7157287,94 | 3,685 | 6 003 233,5 |
|  |  | 02:36:130604:7 | 5,939 | 9675224,9 | 1,94 | 3 160 454,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:36:130604 | 155,15 120,507 | 9231710,6 7170160,55 | 0,63 | 37 485,0 |
|  |  |  | 120,507 | 7170160,55 | 2,58 | 153 510,0 |
| д.Новогуме-рово | Кат. не установлена | 02:36:130501 | 21,0 | 1 249 500,0 | 5,26 | 312 970,0 |
| д.Новоакба- шево | Кат. не установлена | 02:36:130402 | 56,542 | 3364219,25 | 1,99 | 118 405,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:36:130403 | 153,478 | 9131917,2 | 0,58 | 34 510,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:36:130601 | 52,769 | 3139731,0 | 2,01 | 119 595,0 |
| с.Султанаево | Кат. не установлена | 02:36:170403:7 | 88,68 | 4895053,2 | 25,03 | 1 381 656,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:36:170403:8 | 83,42 | 4605037,92 | 15,71 | 867 192,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:36:170503:3 | 19,445 | 1073375,04 | 5,73 | 316 296,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:36:170503:13 | 106,62 | 5885197,68 | 34,19 | 1 887 288,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:36:170503:6 | 29,06 | 778917,68 | 40,37 | 1 081 916,0 |
|  |  |  |  |  | 5,05 | 135 340,0 |
| д.Новобаска-ково | Кат. не установлена | 02:36:170302 | 426,393 | 23536915.7 | 8,9 | 491 280,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 172,195 |  |

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения,

которые планируется перевести в иную категорию

| Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначе ния, из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода, га | Планируемая катего рия перевода | Кадастр ст-ть, руб/ кв.м | Вид использования | Форма собственности | Вид использования (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Старогумерово |
| 02:36:130505:2 | 12,44 | Земли насел.пунктов | 5,95 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| 02:36:130505 | 6,10 | Земли насел.пунктов | 5,95 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| 02:36:130604:8 | 3,685 | Земли насел.пунктов | 162,91 | для ИЖС | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| 02:36:130604:7 | 1,94 | Земли насел.пунктов | 162,91 | для ИЖС | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| 02:36:130604 | 0,63 | Земли насел.пунктов | 5,95 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| 02:36:130604 | 2,58 | Земли насел.пунктов | 5,95 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| д.Новогумерово |
| 02:36:130501 | 5,26 36,11 | Земли насел.пунктов | 5,95 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| д.Новоакбашево |
| 02:36:130402 | 1,99 | Земли насел.пунктов | 5,95 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| 02:36:130403 | 0,58 | Земли насел.пунктов | 5,95 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| 02:36:130601 | 2,01 | Земли насел.пунктов | 5,95 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| с.Султанаево |
| 02:36:170403:7 | 25,03 | Земли насел.пунктов | 5,52 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| 02:36:170403:8 | 15,71 | Земли насел.пунктов | 5,52 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| 02:36:170503:3 | 5,73 | Земли насел.пунктов | 5,52 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| 02:36:170503:13 | 34,19 | Земли насел.пунктов | 5,52 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| 02:36:170503:6 | 40,37 | Земли насел.пунктов | 2,68 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| 02:36:170503 | 5,05 | Земли насел.пунктов | 2,68 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| д.Новобаскаково |
| 02:36:170302 | 8,9 | Земли насел. пунктов | 5,52 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |

Согласно данным Администрации МР Кушнаренковский район, на территории сельского поселении Старогумеровский сельсовет мелиоративная система отсутствует.